不动产测量报告

宗地号：     08-02-J181

宗地位置：云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处朱家山村77号

项目名称：云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处朱家山村叫天山13栋房屋(两层半别墅4-16栋)及土地使用面积

测量员（签字）：

项目负责人（签字）：

技术负责人（签字）：

测量单位（盖章）：   四川凯盛测绘有限公司

2022年5月24日

目录

一、概述	1

二、测量技术依据	2

三、控制测量	2

四、界址测量	2

五、其他要素测量	2

六、图件编制	2

七、 房屋占地面积、建筑面积、分栋土地（占地加分摊面积）	3

八、质量评价	5

九、测绘职业资格证书	6

十、 测绘资质证书	8

十一、 营业执照	9

十二、成果附件	1

# 一、概述

1. 任务来源

委托单位：贵州省毕节市七星关区人民法院

委托时间：2022年05月17日

委托事项：不动产测量

1、提交的材料：1：500宗地图、房产分幅、分层图

、界址点成果表、一、二级小三角控制点成果表等相关资料。

2. 不动产简况

不动产位置：云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处朱家山村77号

权属性质和类型： 集体用地、国有土地

使用期限：土地使用期限为50年，自2002年1月1日起，至2052年1月1日止

3. 测量内容

根据不动产登记的相关要求，本次对控制点、界址点、房屋角点及相邻周边的地物、地貌进行了测量，并根据土地用途分类标准进行面积分摊计算。

4. 测量工具

GPS-RTK接收机：仪器型号华测T5 ,仪器编号032507，鉴定日期2022年1月8日，有效期1年。

全站仪：仪器型号徕卡TS06 ,仪器编号1318642，鉴定日期2022年1月8日，有效期1年。

# 二、测量技术依据

1.《地籍调查规程》（TD/T 1001）

2.《房产测量规范》（GB/T 17986.1）

3.《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号）

4.《农村地籍和房屋调查技术方案》（试行）

# 三、控制测量

1. 控制点坐标来源、坐标系统

由于在测量范围内没有信号，所以采用的假定坐标系，假定高程系统。

2. 控制测量和检查

采用木桩做好图根点，通过全站仪对相邻图根点进行边长检查，其检测边长的水平距离相对误差符合精度要求。

# 四、界址测量

采用解析法测量宗地内各界址点坐标。

# 五、其他要素测量

采用解析法测量界址线依附的地物、地貌要素及其他重要地物要素。

# 六、图件编制

1. 宗地图编制

编制方法：根据界址测绘平面图、房屋竣工图、结合外业测量的界址点和地物点数据，编制宗地图。

编制程序：制作工作底图、导入外业测量数据、数据处理、图形编辑、数据输出。

# 房屋占地面积、建筑面积、分栋土地（占地加分摊面积）

房屋分栋占地面积、房屋建筑面积、土地总面积(单位：平方米)

| 房屋编号 | 房屋占地面积 | 房屋建筑面积 | 宗地占地总面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 130.62 | 341.37 | 5566.81 |
| 2号楼 | 133.07 | 341.22 |  |
| 3号楼 | 132.27 | 342.60 |  |
| 4号楼 | 133.14 | 342.60 |  |
| 5号楼 | 136.67 | 350.16 |  |
| 6号楼 | 133.93 | 342.60 |  |
| 7号楼 | 133.54 | 342.60 |  |
| 8号楼 | 133.55 | 342.60 |  |
| 9号楼 | 133.80 | 327.70 |  |
| 10号楼 | 133.70 | 328.04 |  |
| 11号楼 | 134.32 | 328.04 |  |
| 12号楼 | 134.18 | 328.04 |  |
| 13号楼 | 134.14 | 328.04 |  |
| 合计 | 1736.93 | 4385.61 |  |

备注：宗地土地总面积（5566.81）-房屋分栋占地总面积（1736.93）=空地面积（3829.88）

分栋土地（占地加分摊面积）(单位：平方米)

| 房屋编号 | 房屋占地面积 | 房屋建筑面积 | 分栋土地（占地加分摊面积） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 130.62 | 341.37 | 298.11 |  |
| 2号楼 | 133.07 | 341.22 | 297.98 |  |
| 3号楼 | 132.27 | 342.60 | 299.19 |  |
| 4号楼 | 133.14 | 342.60 | 299.19 |  |
| 5号楼 | 136.67 | 350.16 | 305.79 |  |
| 6号楼 | 133.93 | 342.60 | 299.19 |  |
| 7号楼 | 133.54 | 342.60 | 299.19 |  |
| 8号楼 | 133.55 | 342.60 | 299.19 |  |
| 9号楼 | 133.80 | 327.70 | 286.17 |  |
| 10号楼 | 133.70 | 328.04 | 286.47 |  |
| 11号楼 | 134.32 | 328.04 | 286.47 |  |
| 12号楼 | 134.18 | 328.04 | 286.47 |  |
| 13号楼 | 134.14 | 328.04 | 286.47 |  |
| 合计 | 1736.93 | 4385.61 | 3829.88 |  |

备注：分栋建筑面积/总建筑面积*（总土地面积-分栋占地总面积）=分栋土地（占地加分摊面积）

# 八、质量评价

按照《地籍调查规程》及本单位的相关规定，对地籍测量成果进行了三级检查，即互检、科检、质检：

1．地籍测量方法正确

2．控制点精度、界址点精度及地物点精度均符合规定要求符合要求。

3．测量内容齐全、正确。

4. 各类面积计算方法正确、分摊数据表格填写无误

5. 宗地图样式符合规定标准。

检查结论：地籍测量成果检查合格，符合不动产登记对地籍测量成果的要求。

# 九、测绘职业资格证书

# 测绘资质证书

- 营业执照

# 十二、成果附件

1. 1：500宗地图

2. 分栋宗地图

3. 宗地界址点成果表

4. 一、二级小三角控制点成果表